REVIZE 05.2010

| Zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Škrabal | Ing. Jiří Škrabal Batalická 583 763 11 Želechovice nad Dřevnicí tel. 57 7688155, 603 994 149 IČO 48476684, DIČ CZ6306012031 |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Jiří Škrabal |  |
| Investor: Obec Mysločovice. | Místo: k.ú. Mysločovice, silnice III/43827 |  |
| Akce: Silnice III/43827: Mysločovice, Místo pro přecházení u ZŠ | Formát: | 13A4 |
|  | Datum: | 04/2010 |
|  | Měřítko: |  |
|  | Stupeň: | DSP |
| Příloha: Průvodní zpráva | Č. přílohy: | Paré č.: |
|  | A |  |

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 146/2008 Sb. „o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb“, příloze č.8 s přihlédnutím na charakter stavby.

OBSAH :

1. Identifikační údaje

1.a. Stavba

1.b. Objednatel

1.c. Zhotovitel dokumentace

2. Základní údaje o stavbě

2.a. Stručný popis návrhu stavby

2.b. Předpokládaný průběh stavby

2.c. Vazba na územně plánovací dokumentaci, územní rozhodnutí

2.d. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

2.e. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

3.	Výchozí podklady a průzkumy

4.  	Členění stavby

5. 	Podmínky realizace výstavby

6. 	Přehled správců a uživatelů

7.    Předávání částí stavby do užívání

8. 	Technický popis stavby

9. 	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

10. 	Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území

11.  Zásah stavby do území

12.	Nároky stavby na zdroje a její potřeby

13.	Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 	prostředí

14.	Obecné požadavky na  bezpečnost a užitné vlastnosti

15.	Další požadavky

1.  Identifikační  údaje :

1.a. stavba

název  stavby:		Silnice III/43827, Mysločovice, místo pro přecházení  u ZŠ

místo  stavby:	Silnice III/43827,  uzl.úsek č. 2„Lechotická“, km 1.123

katastrální  území:	Mysločovice

kraj:			Zlínský

druh  stavby:		vybudování místa pro přecházení

1.b. investor

Obec Mysločovice

763 01 Mysločovice

IČO	002284211

1.c. zhotovitel dokumentace

Ing. Jiří  Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČO  48476684, 	DIČ  CZ6306012031

ČKAIT č. 1301231

2. Základní údaje o stavbě

2.a. 	stručný popis návrhu stavby

Silnice třetí třídy č. 43827 se nachází ve Zlínském kraji (v  okrese Zlín). 	Silnice 	prochází obcí Mysločovice ve směru od Lechotic a v obci Mysločovice se křižovatkou 	napojuje na silnice III/43834 a III/43829.  Řešený úsek je na začátku obce ve směru od 	Lechotic. Po pravé straně  silnice se nachází základní škola, po levé straně je sportovní 	areál. Jedinou přístupovou komunikací pro chodce je tudíž stávající chodník podél 	silnice III/43827. Od školy je chodník veden po pravé straně vozovky. Pravostranný 	chodník končí ve vzdálenosti cca 25 m před vrcholovým obloukem na silnice 	III/43827 na nepřehledném místě. Stávající „místo pro přecházení“ nasměruje chodce 	do prostoru dvou levostranných sjezdů od RD. Dále již pokračuje chodník šířky 	1,80m, který je od vozovky oddělen zatravněným pruhem s výsadbou živého plotu.

Předmětem zakázky je návrh nového místa pro přecházení, které bude 	vybudováno 	ve staničení silnice III/43827 v km 1.123. Výstavba místa pro přecházení si 	vyžádá  prodloužení levostranného chodníku o 22 m a nové osvětlení řešeného místa 	s napojením na stávající rozvody veřejného osvětlení, které jsou uloženy pod 	pravostranným chodníkem.   Šířka 	chodníků je navržena  minimálně 1,65 m (dlažba 	1,50 m + 0,15 m obrubník).

Výstavba místa pro přecházení  přispěje k větší bezpečnosti dopravy v řešeném úseku 	– jedná se hlavně o přecházení dětí na trase k základní škole. 	Stávající místo pro 	přecházení je nevhodně umístěno v blízkosti vrcholového oblouku 	silnice. 	Zvláště na příjezdu ve směru od centra obce je místo velmi nepřehledné a 	oddálení od výškového zlomu zvětší dohledovou vzdálenost pro případné zastavení 	vozidla.

2.b. 	předpokládaný průběh výstavby

Zahájení stavby 		08.2010

Ukončení stavby 		11.2011

2.c. 	vazba na územně plánovací dokumentaci

Stavba má charakter výstavby místa pro přecházení na silnici III/43827 s prodloužením levostranného chodníku o 22 m.   Stavební úpravy silnice nemají vazbu na územně plánovací dokumentaci, jde o vylepšení stávajícího stavu z hlediska funkčnosti a bezpečnosti provozu.

Výstavba chodníku je v souladu s územně plánovací dokumentací

2.d. 	stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Řešené území se nachází v k.ú. Mysločovice, v severovýchodní části obce v prostoru 	stávající zástavby se samostatnými RD.  Po obou stranách komunikace je oplocení a 	zástavba. Pozemky po pravé straně vozovky jsou výše, na levou krajnici navazuje 	terénní svah a oplocení jsou níže cca o 1,0 m. Stávající šířka komunikace je 	ohraničena pravostranným  stávajícím obrubníkem a přilehlým chodníkem z betonové 	dlažby 300/300 šířky 1500 mm.  Levá strana komunikace je ohraničena silničním 	obrubníkem.  Povrch na vozovce je živičný, dešťové vody stékají do sestavy 	stávajících dešťových vpustí.

2.e. 	vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 	prostředí

Jedná se o výstavbu nového levostranného  	chodníku v délce 22,0 m s vybudováním 	místa pro přecházení.

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.

Nepředpokládá se ani zvýšení emisí a hladiny hluku z provozu vozidel. Stavba se 	svým, charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv na 	životní  prostředí v dané lokalitě.

2.f. 		celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Dané prostory již v současné době slouží veřejnosti.

Dopad stavby na dotčené území je tudíž minimální

3.   Výchozí  podklady a průzkumy

3.a.	dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 	k oznámení záměru

Nebyla zpracována

3.b.	regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace – nebyly 	použity

3.c.	mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Polohopisné a  výškopisné doměření  stávajícího stavu bylo použito ze skladu JDTM Zlínského kraje  se  zapracováním 	katastrální mapy a inženýrských sítí do podkladu.

3.d.	dopravní průzkum	- nebyl proveden

Jako orientační údaj o intenzitě dopravy lze vzít údaje z celostátního sčítání dopravy 	v roce 2005, kdy na silnici III/43829 ve sčítacím úseku  6-5188 (úsek mezi 	Míškovicemi a hranicí okresu Kroměříž-Zlín) byly naměřeny intenzity v obou 	směrech za 24 hodin:

nákladní auta	  	  472

osobní auta  		1233

motocykly		    12

celkem 		1717

na silnici III/43827 lze očekávat nižší intenzity ( dle odhadu až poloviční)

3.e.		geotechnický  a hydrogeologický průzkum –nebyl proveden

3.f.		diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden

3.g.	hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. – není předmětem 	stavby

3.h.	klimatologické údaje – nejsou nutné

3.i.		stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není předmětem

4. Členění stavby

Vzhledem k rozsahu stavebních prací  není navrženo dělení na více stavebních 	objektů.

5. Podmínky realizace výstavby

5.a	věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavba nebude probíhat v souběhu s další stavbou a není ničím podmíněna.

5.b	uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Výstavba bude probíhat za částečného omezení provozu – řízení dopravy 	svislými dopravními značkami.

Uvažovaný průběh výstavby:

- vytržení stávajících silničních obrubníků v místě navrženého místa pro přecházení a osazení do nové bezbariérové polohy

- stavební úpravy stávajících sjezdů a výstavba chodníku

- osvětlení

- dopravní značení na silnici III/43827

5.c	zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu bude zachovaný ze silnice III/43827.

5.d.	dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavební práce  na silnici III/43827  budou probíhat za částečného omezení dopravy, kdy doprava bude řízena přechodným dopravním značením.  Vždy bude zajištěný průjezd v minimální šířce jízdního pruhu 2,75 m.

6. Přehled správců a uživatelů

Silnice III/43827  je zařazena v silniční síti, v současné době je v majetku Zlínského 	kraje, výkon majetkové správy na ni zajišťuje Ředitelství silnic Zlínského kraje, 	příspěvková organizace.

Chodníky a veřejné osvětlení jsou v majetku Obce Mysločovice, která na nich zajišťuje výkon 	majetkové správy.

- Předávání částí stavby do užívání

Výstavba místa pro přecházení  bude probíhat postupně, tak aby byl vždy zachovaný, byť omezený průjezd stavbou. Přesný harmonogram bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby na základě dohody s investorem.

8. Souhrnný technický popis stavby

Stávající šířka vozovky v místě navrženého místa pro přecházení je  6,50 – šířka zůstane zachována.	V rámci stavby je  počítáno s vytržením stávajících silničních obrubníků v místě nástupu na chodníky v délce 5,00 m a s osazením obrubníků do nové výškové polohy (+20 mm) v délce 3,00  a s oboustranným vyrovnáním náběhy v délce 1,00 m.

Součástí stavby je prodloužení levostranného chodníků na vzdálenost 22,00 m a 	stavební úpravy dvou stávajících sjezdů ve staničení km 1.135 45 a 1.141 55.

Osvětlení místa bude zajištěno samostatným osvětlením s odlišným zabarvením se 	zvýšenou intenzitou světla ( výbojkové). Osvětlení je navrženo jednostranné 	s prodlouženým výložníkem. Osvětlení  bude napojeno v napojovací skříňce 	stávajícího stožáru veřejného osvětlení. Délka přípojky 7,00 m.

Na silnici III/43827 bude provedeno nové vodorovné dopravní značení

Stavbou nedochází ke změně stávajícího odvodňovacího systému na silnici III/43827.

9. 	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Staveniště bylo ověřeno pochůzkou.

Inženýrsko geologický průzkum nebyl proveden.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území

10.a.b.c.	Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti a není v památkové zóně.

V prostoru  stavby a v nejbližším okolí silnic III/43827 se nachází podzemní rozvody 	STL plynovodu, kanalizace, rozvody veřejného osvětlení a  zemní kabely sdělovací.

Před zahájením stavebních prací zajistí investor stavby vytyčení zemních vedení  	a bude seřídit vyjádřeními a stanovisky jednotlivých správců inženýrských sítí.

Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace.

Veškeré vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy 	kanalizačních šachet, plynovodní ventily,….) budou stavbou respektovány a před 	položením obrusné vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.

10.d.	vliv na stavebně technické řešení stavby

- ochrana stávajících inženýrských sítí nemá vliv na návrh technického řešení stavby

- místo předmětné stavby  není evidováno jako poddolované území ani jako oblast

výskytu seismicity.

- územní systém ekologické stability krajiny se v daném území nenachází

- zvláště chráněná území - nejsou v místě projektu evidována

- území přírodních parků nejsou v místě projektu evidována

- významné krajinné prvky  – stavbou nejsou dotčené

- území historického, kulturního nebo archeologického významu nejsou v místě 	projektu evidována

- území hustě zalidněná nejsou v místě projektu evidována

- území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) nepřichází 	v místě realizace v úvahu

11. Zásah stavby do území

11.a.	bourací práce

Stavba si nevyžádá žádné demolice zděných objektů.

11.b.	kácení mimolesní zeleně

Stavba si nevyžádá kácení žádných stromů.

11.c.d	rozsah zemních prací a konečná úprava terénu, ozelenění nezastavěných ploch

Zemní práce představují výkopové práce pro konstrukční vrstvy chodníků a pro přípojku osvětlení. V prostoru mimo stávající zpevněné plochy  bude vrchní část zeminy opatrně sejmuta a zpětně bude 	využita pro konečné úpravy podél chodníku.  Přebytečná zemina bude odvezena 	na schválené skládky.

Odhad bilance zemních prací

Výkopy 			  			10 m3

Násypy					 	  6 m3

Přebytek výkopů					  4 m3

Není nutný přísun zeminy ani vytváření deponií zeminy.

Veškeré vytěžené a přebytečné zeminy budou odvezeny na úředně povolené skládky

11.e.	zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Stavba nezasahuje do pozemků chráněných ZPF.

Rekultivace není navržena. Původní zpevněné plochy budou stavbou využity.

11.f.	zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou se nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa

11.g.	zásah do jiných pozemků

Stavba  je umístěna na pozemcích v k.ú. Mysločovice.

363/142, 363/121, 36/7

Dotčené pozemky podle druhu:

Ostatní plocha:		363/142, 363/121

Zahrada:			36/7

Jednotlivý vlastníci dle LV

Pozemek p.č. 363/142, 36/7:	LV 10001, Obec Mysločovice

Pozemek p.č. 363/121:	LV 150, Zlínský kraj, Ředitelství silnici Zlínského kraje, 					příspěvková organizace

Rozsah záborů  – viz  v.č. B.2.

11.h.	vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 	vodních toků

Stavbou nejsou vyvolány změny staveb ( přeložka a úpravy)  dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

12.	Nároky stavby na zdroje a její potřeby

12.a.	všechny druhy energií – nejsou

12.b.	telekomunikace - nejsou

12.c.	vodní hospodářství	- nejsou

12.d.	připojení na dopravní infrastrukturu a parkování – stavbou nedochází ke změně 	stávajícího stavu

12.e.	možnosti napojení na stávající technickou infrastrukturu

Odvodnění je zajištěno vyspádováním zpevněných ploch k dešťovým vpustím, které budou přípojkami  napojeny  do stávající kanalizace – stavbou nedochází ke změně.

12.f.  	druh , množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Chodníky nejsou  zdrojem odpadních látek.

13.	Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

13.a.	ochrana krajiny a přírody

Stavba je realizována v zastavěné části obce v prostoru stávající zpevněné 	komunikace - nemá dopad na okolní krajinu a přírodu.

V rámci realizace projektu nedojde k žádným závažným zásahům do krajiny.

13.b.	hluk

Nepředpokládá se zvýšení  hladiny hluku z provozu vozidel.

13.c.	emise z dopravy

Komunikace  je již v současné době využívána pro silniční dopravu.  Po realizaci 	nedojde ke zvýšení 	intenzity provozu - 	nedojde ke zvýšení  ani úrovně emisí z  	provozu.  Chodník není zdrojem emisí z provozu.

13.d.	vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Extravilánové vody a dešťové vody z  komunikace nejsou zdrojem odpadních a 	znečištěných vod. Případné hrubé nečistoty jsou zachyceny v kalových koších 	stávajících dešťových vpustí. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití 	látek 	a technologií a vzhledem k charakteru činnosti a zajištění likvidace odpadů nehrozí.

13.e.	ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Podle nařízení vlády č. 502 ze dne 27.11. 2000 O ochraně zdraví před nepříznivými 	účinky hluku a vibrací jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku 	a vibrací na pracovištích, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí komunikace a výstavbou chodníků nedochází ke 	zhoršení stávajícího stavu ve venkovním prostoru obce, nelze předpokládat zvuky, 	které mohou být škodlivé pro zdraví, nebo mohou být jinak nebezpečné.

Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je nezbytné 	 prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a ostatního materiálu, 	činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat předpisy a ustanovení dle 	závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 	bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a 	hrazení, zamezit přístup nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující 	zvedací mechanizmus a pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně 	proškolení pro odpovídající činnost.

-hluk a vibrace - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení - 	nehrozí

-zářeni - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni		- nehrozí

-zápach - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni	- nehrozí

-jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni- nehrozí

13.f.  Nakládání s odpady

Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 	s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  a vyhl. MŽP 	č. 381/2001, kterou se vydává Katalog odpadů, ve znění vyhl. č. 503/2004.

Katalog   č.            druh  odpadu                   			kategorie odpadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

050105		Únik  ropných látek				O

170101		Beton						O

170201		Dřevo                                      		O

170302                  	Asfalt bez dehtu                 			O

170504                     	Zemina  a   kameny (zahliněné štěrky)          O

170203                  	Odpadní plast                     			O

170405           		Železo                                 			O

Kategorizace odpadů bude upřesněna na místě samém až po zahájení stavebních prací 	a na základě uskutečněných laboratorních zkoušek.

Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 	Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin  N.  S odpady, 	vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 	185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 	Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Odpady budou druhotně využity, recyklovány 	nebo uloženy na schválené skládce.

Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 	pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 	vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 	možno provést dekontaminaci vapexem.  U stacionárních strojů bude osazena vana pro 	záchyt unikajících olejů.

Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 	stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 	likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci 	stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Dále využitelné materiály ( betonová dlažba, obrubníky, kamenivo, štěrky, beton, odfrézovaná živice ) 	budou  investorem (Obec Mysločovice)  recyklovány  k dalšímu využití na stavbách – 	zpevnění místních komunikací, podsypné vrstvy do chodníků……

Přebytečná zemina z výkopů  a dále nevyužitelné zahliněné materiály z okraje 	vozovky  budou odvezeny na úředně povolenou skládku.

14. Obecné požadavky na  bezpečnost a užitné vlastnosti

## 14.a. Mechanická odolnost a stabilita

S ohledem na blízkost  obytné zástavby musí dodavatel při stavebních pracích 	používat takovou mechanizaci, aby nedošlo k poškodí staveb v okolí.

## 14.b. Požární bezpečnost

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.

Komunikace  (silnice III/43827) bude i po provedených stavebních úpravách  splňovat 	požadavky pro pojezd požární techniky 	dle ČSN 73 0802 i z hlediska únosnosti.

Stavbou budou zachovány veškeré stávající přístupy k nemovitostem.

## 14.c. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.

Nepředpokládá se ani zvýšení emisí a hladiny hluku z provozu vozidel. Stavba se 	svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv na životní 	prostředí v dané lokalitě.

Při výstavbě se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako autojeřábů, nakladačů a těžkých nákladních aut. Pohyb mechanismů bude  po   silnicích 	s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a 	tím i eliminovat hlučnost.

Vibrace :

Potencionálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebním strojů a provoz těžkých 	nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti 	řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude významný.

### 14.d. Bezpečnost při užívání

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.

Bezpečnost provozu na komunikacích je dána všeobecným dodržováním Vyhlášky 	Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a 	úprava řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění

## 14.e. Ochrana proti hluku

Realizace stavby a její následné užívání nebude  mít  vliv na hluk ze silniční 	dopravy. Nelze předpokládat zvýšenou intenzitu dopravy v souvislosti 	s uvedením přechodu pro chodce do provozu. Využívání chodníku nemá dopad na hladinu hluku vnějšího prostředí.

## 14.f. Úspora energie a ochrana tepla

Neuvažuje se.

15.Další požadavky

15.a. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace

Stavba komunikace  a chodníků bude řešena v souladu s vyhláškou  Ministerstva pro místní 	rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 	bezbariérové  využívání staveb

- v místě stavebně upravených nástupů na chodník  je  navrženo snížení obrubníků na 	převýšení 20 mm nad obrusnou vrstvu vozovky. Podél sníženého obrubníku je  	navržena  pro nevidomé úprava v reliéfní dlažbě v červené barvě ( varovný pás š. 400 	mm,

- v místech se sníženým silničním obrubníkem ( do výšky 80 mm) bude podél silničního 	obrubníku umístěn varovný pás z reliéfní dlažby  š. 400 mm – týká se i sjezdů

- podélný spád chodníků do 7%

- maximální podélný sklon v místě nástupů na chodník max. 8,3%

- příčný spád chodníků max. 2,%

- reliéfní dlažba bude  v kontrastní barvě vzhledem k ostatní dlažbě

- signální pás šířky 800 mm (kolmo na směr přecházení) se vzhledem k malé 	stavební šířce chodníku nebude realizovat. Minimální délka signálního pásu 	musí být nejméně 	1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných 	případech tuto hodnotu 	snížit až na 1000 mm (vyhl. 198/2009 Sb. Příloha č.1, 	odst. 1.2.2.).  V našem případě 	by byla délka pouze 800 mm. Místo pro 	přecházení nelze z hlediska stavebně 	technických podmínek považovat pro 	osoby se zrakovým postižením za bezpečné – signální pás a vodící pás přechodu 	se neprovádí (ČSN 736110/Z1)

- přirozenou vodící linii v celém řešeném úseku tvoří na vzdálenější straně od silnice: 	podezdívky oplocení  nebo vyvýšený záhonový obrubník výšky 60 mm.

- Materiál použitý pro hmatové úpravy (varovné pásy) nesmí být na 	komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 	vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší 	nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

## 15.b.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- povodně,

- sesuvy půdy,

- poddolování,

- seizmicita,

- radon,

- hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

Neuvažuje se

15.c. Splnění požadavků dotčených orgánů

Připomínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů ze vzájemných 	jednání budou zapracovány do dokumentace. Stanoviska budou doložena 	v dokladové části dokumentace

Ve Zlíně, duben 2010							Vypracoval Ing. Škrabal