REVIZE 05.2010

| Zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Škrabal | Ing. Jiří Škrabal Batalická 583 763 11 Želechovice nad Dřevnicí tel. 57 7688155, 603 994 149 IČO 48476684, DIČ CZ6306012031 |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Jiří Škrabal |  |
| Investor: Obec Mysločovice. | Místo: k.ú. Mysločovice, silnice III/43827 |  |
| Akce: Silnice III/43827: Mysločovice, místo pro přecházení u ZŠ | Formát: | 8A4 |
|  | Datum: | 04/2010 |
|  | Měřítko: |  |
|  | Stupeň: | DSP |
| Příloha: Technická zpráva | Č. přílohy: | Paré č.: |
|  | C.101-1 |  |

1.  Identifikační  údaje :

1.a. stavba

název  stavby:		Silnice III/43827, Mysločovice, místo pro přecházení u ZŠ

místo  stavby:	Silnice III/43827,  uzl.úsek č. 2„Lechotická“, km 1.123

katastrální  území:	Mysločovice

kraj:			Zlínský

druh  stavby:		vybudování místa pro přecházení

1.b. investor

Obec Mysločovice

763 01 Mysločovice

IČO	002284211

1.c. zhotovitel dokumentace

Ing. Jiří  Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČO  48476684, 	DIČ  CZ6306012031

ČKAIT č. 1301231

2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

2.a. 	stručný popis návrhu stavby

Silnice třetí třídy č. 43827 se nachází ve Zlínském kraji (v  okrese Zlín). 	Silnice 	prochází obcí Mysločovice ve směru od Lechotic a v obci Mysločovice se křižovatkou 	napojuje na silnice III/43834 a III/43829.  Řešený úsek je na začátku obce ve směru od 	Lechotic. Po pravé straně  silnice se nachází základní škola, po levé straně je sportovní 	areál. Jedinou přístupovou komunikací pro chodce je tudíž stávající chodník podél 	silnice III/43827. Od školy je chodník veden po pravé straně vozovky. Pravostranný 	chodník končí ve vzdálenosti cca 25 m před vrcholovým obloukem na silnice 	III/43827 na nepřehledném místě. Stávající „místo pro přecházení“ nasměruje chodce 	do prostoru dvou levostranných sjezdů od RD. Dále již pokračuje chodník šířky 	1,80m, který je od vozovky oddělen zatravněným pruhem s výsadbou živého plotu.

Předmětem zakázky je návrh nového místa pro přecházení, které bude 	vybudováno 	ve staničení silnice III/43827 v km 1.123. Výstavba místa pro přecházení si vyžádá  	prodloužení levostranného chodníku o 22 m a nové osvětlení místa s napojením na 	stávající rozvody veřejného osvětlení, které jsou uloženy pod 	pravostranným 	chodníkem.   Šířka 	chodníků je navržena  minimálně 1,65 m (dlažba 1,50 m + 0,15 	m obrubník).

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

3.a.	mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Polohopisné a  výškopisné doměření  stávajícího stavu bylo použito ze skladu JDTM Zlínského kraje  se  zapracováním 	katastrální mapy a inženýrských sítí do podkladu.

Dále použité materiály:

Související právní předpisy

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích , ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění

- Zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Související normy

- ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Související technické podmínky

- 	TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

- TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

#### Související kvalitativní podmínky pozemních komunikací – TKP

- TKP	1 – Všeobecně + příloha č.9

- TKP	2 – Příprava staveniště

- TKP	3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

- TKP	4 – Zemní práce

- TKP	5 – Podkladní vrstvy

- TKP  7 – Hutněné asfaltové vrstvy + příloha č.3

- TKP	9 – Kryty z dlažeb

- TKP	10- Obrubníky, chodníky a dopravní plochy

- TKP	13- Vegetační úpravy

- TKP	14- Dopravní značky a dopravní zařízení

- TKP	26- Postřiky a nátěry vozovek

4. Návrh technického řešení

4.1. Všeobecné údaje

Stávající šířka vozovky v místě navrženého místa pro přecházení je  6,50 – šířka zůstane zachována.	V rámci stavby je  počítáno s vytržením stávajících silničních obrubníků v místě nástupu na chodníky v délce 5,00 m a s osazením obrubníků do nové výškové polohy (+20 mm) v délce 3,00  a s oboustranným vyrovnáním náběhy v délce 1,00 m.

Součástí stavby je prodloužení levostranného chodníků na vzdálenost 22,00 m a 	stavební úpravy dvou stávajících sjezdů ve staničení km 1.135 45 a 1.141 55.

Osvětlení místa pro přecházení bude zajištěno samostatným osvětlením s odlišným 	zabarvením se zvýšenou intenzitou světla ( výbojkové). Osvětlení je navrženo 	jednostranné 	s prodlouženým výložníkem. Osvětlení  bude napojeno v napojovací 	skříňce stávajícího stožáru veřejného osvětlení. Délka přípojky 7,00 m.

Na silnici III/43827 bude provedeno nové vodorovné  dopravní značení

Stavbou nedochází ke změně stávajícího odvodňovacího systému na silnici III/43827.

4.2. Chodník

Součástí stavby je levostranný chodník v délce 22,00 m, z toho 11,00 m je součástí 	sjezdů k RD č.p. 136 a 137 (sjezdy jsou přerušeny vodící linií délky 1,50 m).

Chodníky a místo pro přecházuení budou řešeny v souladu s vyhláškou  Ministerstva pro místní rozvoj  č. 	398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Technické parametry:

Šířka  chodníku  je minimálně 1,65 m ( dlažba 1,50 m + 0,15 m obrubník)

Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby.  Příčný spád 	chodníků je jednostranný 2% směrem k silniční obrubě, šířka chodníku na vnější 	straně je ohraničena betonovým obrubníkem ABO 13-10 s převýšením 60 mm  - tvoří 	vodící linii.  	Na straně silnice je stávající silniční obrubník. Povrch – 	betonová 	zámková dlažba tl. 60 mm

4.3. Úprava sjezdů

V rámci výstavby chodníku dojde ke změně stávajících úprav sjezdů na jednotlivé 	pozemky a k RD.

V průchozí šířce chodníku bude úprava sjednocena do betonové zámkové dlažby 	barvy červené.  Silniční obrubníky  v místě samostatných 	sjezdů budou zapuštěny 	( použity nájezdové obrubníky 150x150x1000 mm) s nadvýšením 50 mm  nad 	niveletou vozovky v místě sjezdu. Šířky upravených sjezdů budou respektovat 	stávající šířky stykových hran se silnicí.

Vyspárované sjezdy budou odvodněny liniovým příčným roštem umístěným za 	průchozí šířkou chodníku – příčné rošty DN 150 mm budou napojen do stávající 	šachtice sjezdu v km 1.141 55.

Stavební úprava sjezdu v km 1.135 45 mimo průchozí šířku chodníku bude ze 	stávajícího materiálu – z asfaltového betonu.  Sjezd ve staničení km 1.141 55 bude 	celý předlážděn do betonové zámkové dlažby.

4.4.  Dopravní značení

Na komunikaci se předpokládá provedení nového vodorovného dopravního značení 	v souvislosti s realizací místa pro přecházení.

Úprava v místě pro přecházení přes vozovku  bude ošetřena novým značením, 	které 	bude v souladu s platnými  dopravními předpisy a  bude vhodně doplňovat 	stávající dopravní značení.

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné trvalé značení je navrženo v reflexní úpravě a bude provedeno nástřikem 	s výjimkou vodorovné  značky A12 Děti,   které budou provedeno v plastové úpravě.  	Vodorovné dopravní značení bude  v následujících rozměrech:

V1a – podélná čára souvislá  šířky 0,125m

V2a - podélná čára přerušovaná 3/1,50,     3/6 v šířkách 0,125 m

Nátěr musí být odolný povětrnostním vlivům a rozmrazovacím prostředkům a nesmí 	rozrušovat kryt vozovky.  Vodorovné dopravní značení A 12  bude prováděno ve 	2. časových horizontech.

1.) V rámci 1. fáze bude provedeno předznačení a nástřik „bílou rozpouštědlovou 	barvou“.

2.) Ve 2. fázi budou provedeny úpravy vodorovného značení  ze strukturovaného 	plastu (dvousložkovou hmotou za studena).

Dočasné dopravní značení

Stavební práce budou probíhat podél krajnice – je uvažováno s organizací dopravy pomocí dočasného svislého dopravního značení.  Pracovní úsek bude v délce do 50,0 m, vždy zůstane zachovaná minimální šířka pro průjezd 2,75 m.

Přechodné dopravní značení  odsouhlasí vybraný zhotovitel stavby s DI 	Policie ČR ve Zlíně a s odporem dopravy příslušného speciálního stavebního úřadu nejméně 1 měsíc před zahájením stavby.

Přenosné DZ budou v základní velikosti, v reflexní úpravě včetně sloupků a budou 	umístěny v pryžových podstavcích. Tabule, které budou v rozporu s PDZ budou 	přepáskovány oranžovo černou páskou.

4.5.	Osvětlení místa pro přecházení

Osvětlení místa pro přecházení  bude zajištěno samostatným osvětlením s odlišným 	zabarvením se 	zvýšenou intenzitou světla ( výbojkové). Osvětlení je navrženo 	jednostranné 	s prodlouženým výložníkem. Osvětlení přechodu bude napojeno ve 	svorkovnici 	stávajícího stožáru veřejného osvětlení. Délka přípojky 7,00 m.

Délka stožáru 6,20 m, délka výložníku 3,00 m, materiál žárový zinek, termoplastická 	povrchová úprava od spodní hrany stožáru po spodní hranu stožárové svorkovnice.

4.6.  	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace

Stavba komunikace  a místa pro přecházení budou řešeny v souladu s vyhláškou  Ministerstva pro místní 	rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 	bezbariérové  využívání staveb

- v místě stavebně upravených nástupů na chodník  je  navrženo snížení obrubníků na 	převýšení 20 mm nad obrusnou vrstvu vozovky. Podél sníženého obrubníku je  	navržena  pro nevidomé úprava v reliéfní dlažbě v červené barvě ( varovný pás š. 400 	mm,

- v místech se sníženým silničním obrubníkem ( do výšky 80 mm) bude podél silničního 	obrubníku umístěn varovný pás z reliéfní dlažby  š. 400 mm – týká se i sjezdů

- podélný spád chodníků do 7%

- maximální podélný sklon v místě nástupů na chodník max. 8,3%

- příčný spád chodníků max. 2,%

- reliéfní dlažba bude  v kontrastní barvě vzhledem k ostatní dlažbě

- signální pás šířky 800 mm (kolmo na směr přecházení) se vzhledem k malé 	stavební šířce chodníku nebude realizovat. Minimální délka signálního pásu 	musí být nejméně 	1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných 	případech tuto hodnotu 	snížit až na 1000 mm (vyhl. 198/2009 Sb. Příloha č.1, 	odst. 1.2.2.).  V našem případě 	by byla délka pouze 800 mm. Místo pro 	přecházení nelze z hlediska stavebně 	technických podmínek považovat pro 	osoby se zrakovým postižením za bezpečné – signální pás a vodící pás přechodzu 	se neprovádí (ČSN 736110/Z1)

- přirozenou vodící linii v celém řešeném úseku tvoří na vzdálenější straně od silnice: 	podezdívky oplocení  nebo vyvýšený záhonový obrubník výšky 60 mm.

- Materiál použitý pro hmatové úpravy (varovné pásy) nesmí být na 	komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 	vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší 	nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

- Stávající inženýrské sítě

V prostoru  stavby a v nejbližším okolí silnic III/43827 se nachází podzemní rozvody 	STL plynovodu, kanalizace, rozvody veřejného osvětlení a  zemní kabely sdělovací.

Před zahájením stavebních prací zajistí investor stavby vytyčení zemních vedení  	a bude seřídit vyjádřeními a stanovisky jednotlivých správců inženýrských sítí.

Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace.

Veškeré vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy 	kanalizačních šachet, plynovodní ventily,….) budou stavbou respektovány a před 	položením obrusné vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.

6.  	Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je 	nezbytné dodržovat platné předpisy a normy včetně bezpečnostních předpisů, Při 	provádění stavebních prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a 	ostatního materiálu, činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat 	předpisy a ustanovení dle závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o 	bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 	staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a hrazení, zamezit přístup 	nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující zvedací mechanizmus a 	pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně proškolení pro 	odpovídající činnost.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení tras všech podzemních 	vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O 	vytýčení je třeba provést záznam do stavebního deníku.

Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí, 	kabelů, je nutné provádět ručně. Při provádění mohou nastat okolnosti, se 	kterými projekt neuvažoval. Případné změny je nutno řešit přímo na stavbě za 	účasti projektanta, dodavatele, investora a zaznačit změny do stavebního deníku.

Ve Zlíně, duben 2010							Vypracoval Ing. Škrabal

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK NA STAVBĚ

Výkon prohlídek na stavbě:

- Předání staveniště

- Vytýčení místa  pro přecházení a umístění dočasného DZ

- Předání staveniště a kolaudace

Ve Zlíně, duben 2010								Ing. Jiří Škrabal